## Slide 1: Introducción a Gazebo
  Gazebo es un simulador de robótica 3D que proporciona un entorno físico realista.
  Soporta la simulación de robots complejos, sensores y escenarios dinámicos.
  Características Clave:Simulación de física avanzada (colisiones, fricción, gravedad).
  Modelado detallado de sensores (cámaras, LIDAR, IMU).
  Integración con ROS para control y comunicación en tiempo real.
  Aplicaciones:
    Pruebas de algoritmos de navegación.
    Desarrollo y validación de controladores de robots
    Entrenamiento de modelos de aprendizaje

## Slide 2: Arquitectura de Gazebo
  Componentes Principales:
    Motor de Física: Maneja las interacciones físicas.
    Motor de Renderizado: Genera imágenes 3D para la simulación visual.
    Sistema de Sensores: Simula sensores como cámaras, LIDAR, etc.
    Sistema de Plugins: Permite la extensión de funcionalidades a través de código personalizado.
    Integración con ROS:ROS controla el robot mientras Gazebo simula su entorno.Comunicación a través de tópicos, servicios y acciones.

## Slide 3: Instalación de Gazebo
  Requisitos del Sistema:Ubuntu 18.04 o superior recomendado.
  Hardware compatible con OpenGL.
  Pasos de Instalación:
    Actualizar listas de paquetes:bash Copiar código sudo apt-get update
    Instalar Gazebo (por ejemplo, Gazebo 11):bashCopiar códigosudo apt-get install gazebo11
    Instalar plugins de ROS para Gazebo:bashCopiar códigosudo apt-get install ros-noetic-gazebo-ros-pkgs ros-noetic-gazebo-ros-control
    Verificación de la Instalación:Ejecutar Gazebo desde la terminal:bash Copiar códigogazebo

## Slide 4: Interfaz de Usuario de Gazebo
  Vista 3D:Cámara Principal: Navega y explora el entorno 3D.
  Herramientas de Cámara: Permite ajustar la posición y orientación de la cámara.
  Panel de Modelos:Acceso rápido a modelos predefinidos.Arrastrar y soltar modelos (robots, sensores, objetos) en el entorno.
  Panel de Propiedades:Permite modificar propiedades de los objetos (e.g., posición, orientación, material).
  Barra de Herramientas:Controles para iniciar/detener la simulación, ajustar la velocidad, y cambiar la vista.

## Slide 5: Creación de Escenarios
  Añadir Modelos:Utilizar el panel de modelos para arrastrar y soltar objetos y robots en la escena.
  Modelos disponibles: bloques, mesas, robots móviles, etc.
  Manipulación de Objetos:Selección y transformación (traslación, rotación).Ajuste fino de propiedades a través del panel de propiedades.
  Guardar y Cargar Escenarios:Guardar el escenario actual:bashCopiar códigoFile > Save World As...
  Cargar un escenario guardado previamente:bashCopiar códigoFile > Open...

## Slide 6: Modelos y Sensores
  Modelos de Robots:Robots predefinidos (e.g., Pioneer, PR2).
  Modelos personalizables en formato SDF (Simulation Description Format).
  Tipos de Sensores:
    Cámaras: RGB, Depth, etc.
    LIDAR: Para detección de distancias y mapeo.
    IMU: Sensores inerciales para detectar orientación y aceleración.
    Configuración de Sensores:Añadir y configurar sensores desde el panel de propiedades.
    Integración con ROS para recibir datos de sensores en tiempo real.

## Slide 7: Creación de un Modelo Personalizado
  Introducción al Formato SDF:SDF es un formato XML utilizado para describir modelos y mundos en Gazebo.Define la estructura, propiedades físicas y visuales de los modelos
  Creación Básica de un Modelo:
    Crear un archivo SDF que defina un cubo simple:
    xmlCopiar código
    <sdf version="1.6">
    <model name="simple_box">
    <link name="link"> <pose>0 0 0 0 0 0</pose>
    <collision name="collision">
    <geometry> <box><size>1 1 1</size></box> </geometry>
    </collision> <visual name="visual">
    <geometry> <box><size>1 1 1</size></box>
    </geometry> </visual> </link> </model></sdf>
    Importar el Modelo en Gazebo:Guardar el archivo y cargarlo en Gazebo a través del panel de modelos.

## Slide 8: Integración de Gazebo con ROS
  Plugins de ROS para Gazebo:Los plugins permiten la comunicación entre Gazebo y ROS.
  gazebo_ros_control: Controla los actuadores de los robots.
  gazebo_ros_camera: Publica imágenes de la cámara en un tópico de ROS.
  Ejemplo Básico:Configurar un plugin para controlar un robot móvil desde ROS.
    xmlCopiar código<plugin name="gazebo_ros_diff_drive" filename="libgazebo_ros_diff_drive.so">
    <ros> <namespace>/robot</namespace> <remapping>cmd_vel:=cmd_vel</remapping>
    </ros> <left_joint>left_wheel_joint</left_joint>
    <right_joint>right_wheel_joint</right_joint>
    <wheel_separation>1.0</wheel_separation> <wheel_diameter>0.15</wheel_diameter></plugin>.

## Slide 9: Ejemplo Práctico: Navegación de un Robot
  Configuración del Robot:Usar un modelo de robot móvil (e.g., TurtleBot) en Gazebo.
  Añadir un sensor LIDAR y cámaras para percepción.
  Control desde ROS:Iniciar un nodo ROS para enviar comandos de velocidad al robot.Utilizar rviz para visualizar los datos de sensores e
  import rospy from geometry_msgs.msg import Twist
  rospy.init_node('robot_controller')
  cmd_vel_pub = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10)
  move_cmd = Twist()
  move_cmd.linear.x = 0.5
  move_cmd.angular.z = 0.1
  rate = rospy.Rate(10)
  while not rospy.is_shutdown():
  cmd_vel_pub.publish(move_cmd)
  rate.sleep()
  n tiempo real.
  Script de Navegación:Ejemplo básico para mover el robot:

## Slide 10: Ejemplo Práctico: Navegación de un Robot
  Configuración del Robot:Usar un modelo de robot móvil (e.g., TurtleBot) en Gazebo.
  Añadir un sensor LIDAR y cámaras para percepción.
  Control desde ROS:Iniciar un nodo ROS para enviar comandos de velocidad al robot.Utilizar rviz para visualizar los datos de sensores e
  import rospy from geometry_msgs.msg import Twist
  rospy.init_node('robot_controller')
  cmd_vel_pub = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10)
  move_cmd = Twist()
  move_cmd.linear.x = 0.5
  move_cmd.angular.z = 0.1
  rate = rospy.Rate(10)
  while not rospy.is_shutdown():
  cmd_vel_pub.publish(move_cmd)
  rate.sleep()
  n tiempo real.
  Script de Navegación:Ejemplo básico para mover el robot: